## Slide 1
  第二部分 質點的曲線運動
2-4
曲線運動的向量表示
2-5
曲線運動的直角座標
2-6
拋射體運動
2-7
曲線運動的極座標與圓柱座標

## Slide 2: 第 2 章 質點運動學：全章地圖
第一部分
直線運動
2-1 位移、速度、
加速度
2-2 圖解法
2-3 相依運動
第二部分 ★本份
曲線運動
2-4 向量表示
2-5 直角座標
2-6 拋射體
2-7 極／圓柱座標
第三部分
座標與相對運動
2-8 切線法線座標
2-9 相對運動
先描述：在哪裡、跑多快、加速度多少
把同一套方法用在進給軸與手臂軌跡

## Slide 3: 同一段運動，座標怎麼選？
直角座標
x、y、z
課本 2-4~2-6
什麼時候用
直線、方格路徑
實務對應
三軸工具機
X／Y／Z 進給軸
極／圓柱座標
r、θ、z
課本 2-7
什麼時候用
繞著一個中心轉
實務對應
機器人旋轉關節
車床主軸
切線法線座標
t、n
課本 2-8
什麼時候用
沿路徑看轉彎
實務對應
CNC 走圓弧時的
向心加速度限制
換座標不改答案，挑對座標，題目短一半

## Slide 4: 三種運動，差在速度的方向
直線運動
課本 2-1～2-3
v
a
v、a 同一條線
一個 x 就夠
曲線運動
課本 2-4～2-6
v
a
v 沿切線
a 不必和 v 同向
圓周運動
課本 2-7、2-8
v
aₙ
方向一直在變
aₙ 指向圓心
共同點：；差別只在方向怎麼變

## Slide 5: 2-5 曲線運動的直角座標
x、y、z 可以分開決定時，
用「固定的直角座標」最方便
單位向量：i、j、k
位置向量拆成三個分量：
z 方向的做法和 x、y 一樣
圖中只畫 x–y 平面
x
y
O
P

## Slide 6: 2-5 速度與加速度（式 2-10）
位置：
速度：
加速度：
上面一點＝對 t 微分一次；兩點＝微分兩次

## Slide 7: 2-5 大小與方向
i、j、k 大小、方向都不變
速度大小：
加速度大小：
速度：一定沿路徑切線
加速度：通常不沿切線
（指向彎曲的內側）
x
y

## Slide 8: 2-5 重點：曲線運動＝三個直線運動
直角座標把曲線運動拆成 x、y、z 三個直線運動
每個方向各自計算
x 只管 x，y 只管 y
前面直線運動的公式
可以直接套用在每個方向

## Slide 9: 2-5 用到的微積分：為什麼可以分開微分？
① 乘積法則：
② 固定座標軸：（i單位向量，大小=1）
③ 所以： 各分量自己微分
④ 大小：
前微後不微，加上前不微後微

## Slide 10: 如何分解曲線運動
例如「把球斜向上丟出去」，忽略空氣阻力：
水平方向 x：速度不變，做等速度運動。
鉛直方向 y：受重力影響，加速度向下；球先上升、再下降。
兩個方向合起來：球就沿著拋物線運動。

## Slide 12: 例題 2-13 讀題
t = 0 s：質點在原點 O
t = 2 s：在 A 點
（向右 2 m，向上 1.6 m）
t = 4 s：在 B 點（向下 2.4 m）
求：(a) t = 2、4 s 的位置
(b) 2→4 s 的位移
(c) 2→4 s 的平均速度
(d) 0→4 s 的平均速度
x
y
O
A
B
(2, 1.6)
(0, −2.4)

## Slide 13: 例題 2-13 思考重點（先想再算）
1
位置向量從哪裡畫到哪裡？
→ 從原點 O 畫到質點所在的點
2
位移要怎麼算？
→ 末位置 − 初位置（向量相減，分量各自減）
3
平均速度＝？
→ 位移 ÷ 時間（是向量，不是路徑長 ÷ 時間）
4
(d) 的起點在哪裡？
→ t = 0 在原點；中間經過 A 不影響答案
x
y
O
A
B

## Slide 14: 例題 2-13 (a) 位置向量
x
y
O
A
B
t = 2 s，在 A 點：x = 2、y = 1.6
t = 4 s，在 B 點：x = 0、y = −2.4
y 在原點下方 → 取負號
位置向量的分量＝點的座標
→ 從原點 O 畫到質點所在的點

## Slide 15: 例題 2-13 (b) 位移（t = 2 → 4 s）
x
y
O
A
B
箭頭：從「初」位置 A 指向「末」位置 B
→ 末位置 − 初位置（向量相減，分量各自減）

## Slide 16: 例題 2-13 (c) 平均速度（t = 2 → 4 s）
答：
大小 ，方向與 Δr 相同
位移 ÷ 時間 =向量

## Slide 17: 例題 2-13 (d) 平均速度（t = 0 → 4 s）
x
y
O
A
B
起點在原點：
實際路線 O→A→B（虛線）
平均速度只看頭尾 O→B
跟出發時相比，最後移到哪裡？

## Slide 18: 例題 2-13 本題用到的公式
位移
分量各自相減
平均速度
向量大小
提醒
本題不用微分：平均值只需頭、尾兩點
口訣
平均看頭尾，中間路線不管

## Slide 19: 例題 2-14 讀題
質點從 A 點「靜止」出發
10 s 後到 B：
速度 100 m/s，向右
再 16 s 後到 C：
速度 240 m/s，向左上 30°
求：(a) A→B 平均加速度
(b) B→C 平均加速度
（大小及方向）
A
B
C
100 m/s
240 m/s
30°

## Slide 20: 例題 2-14 思考重點（先想再算）
1
平均加速度的定義是什麼？
→ 速度「向量」的變化 ÷ 時間
2
「靜止出發」告訴我們什麼？
→ A 點速度 = 0
3
C 點速度怎麼寫成分量？
→ 向左：x 分量為負；向上：y 分量為正
4
可以用 (240 − 100) ÷ 16 嗎？
→ 不行！那只算到速率變化，忽略方向改變
5
平均加速度會沿著路徑嗎？
→ 不一定，它和 Δv 同方向

## Slide 21: 例題 2-14 步驟 1：寫出三個速度向量
A 靜止：
B 向右：
C：
C 點速度分解
−207.8
120
30°
分量的正負看方向，不看角度

## Slide 22: 例題 2-14 (a) A → B 的平均加速度
答：大小 10 m/s²，方向向右
直線加速：速度方向不變，加速度與速度同向

## Slide 23: 例題 2-14 (b) 先求速度變化 Δv
速度向量圖
Δv：從 vB 的箭頭尖
指到 vC 的箭頭尖

## Slide 24: 例題 2-14 (b) 再除以時間
每個分量各自除以 16

## Slide 25: 例題 2-14 (b) 大小與方向
−19.24
7.5
21.3°
答：20.6 m/s²，向左上，與 −x 軸夾 21.3°

## Slide 26: 例題 2-14 錯誤算法的 240、100 從哪來？
B 點速率
100 m/s 向右
C 點速率
240 m/s 左上
B→C 時間
16 s
錯誤算法：只拿「大小」相減
← C 速率減 B 速率
問題：B 向右、C 向左上，方向不一樣，不能直接相減
正確算法：速度「向量」相減

## Slide 27: 例題 2-14 觀念整理：方向改變也有加速度
A
B
C
10 m/s²
20.6 m/s²
錯誤算法：
(C 速率 − B 速率) ÷ 16 s
= (240 − 100) ÷ 16 = 8.75
只算到「速率」的變化
正確算法：
用速度向量相減 → 20.6
方向改變也會產生加速度

## Slide 28: 例題 2-14 本題用到的公式
平均加速度
速度分解
（水平）、（垂直）
正負由方向決定
大小
方向角
口訣
大小相減會騙人，向量相減才算數

## Slide 29: 2-6 拋射體運動
只受重力：加速度只在垂直方向
其他方向：等速運動 (a=0)
水平：
垂直：
z 方向：和 x 一樣等速
x
y
vx 不變
g
向上為正
g = 9.8 m/s²
v= v0+at ; v2=v02+2as; s= vot + ½ at2

## Slide 30: 2-6 為什麼水平方向是等速？
離手之後，只剩重力 mg
重力垂直向下，水平分量 = 0
手的推力只在拋出那一瞬間
離手後還往前走，是靠慣性
（牛頓第一定律），不是靠力
mg
水平無力
速度靠慣性

## Slide 31: 2-6 頻閃照片：兩顆球同時落地
自由落下
同時水平拋出 →
Δx 都一樣
水平間距
都一樣
垂直間距
越來越大
兩顆球
同時落地

## Slide 32: 2-6 伽利略的斜面與桌緣實驗
伽利略
1564–1642
落點記號
約 1608 年
球從斜面
滾下
水平飛出
桌緣
量落點
→ 拋物線
資料：Drake, S. (1973). Isis, 64(3), 291–305.
球在準備飛出桌緣的瞬間，具有一個純粹向前的水平初速度。
水平方向不受力作等速前進，而鉛直方向受重力作等加速度落下。兩者同時進行，就畫出了圖中紅色虛線的拋物線軌跡

## Slide 33: 2-6 提醒：這是理想模型
課本：忽略空氣阻力
→ vx 不變，軌跡是拋物線
真實：阻力和運動方向相反
→ vx 慢慢變小
→ 射程變短、下降較陡
砲彈、高速球、羽毛球
阻力就不能忽略
無阻力
← 有阻力

## Slide 34: 2-6 課本說「拋物線」，怎麼來的？
兩條式子都含 t，把 t 消掉：
代入
y 是 x 的二次函數 → 拋物線
左右對稱
「拋物線」這名字
就是「拋出物體的路線」

## Slide 35: 實例：外野手長傳（動畫）
出手速度
144 km/h
出手角度
35°、高 1.8 m
落點比較
96 m vs 156 m
實際（有阻力）96 m
無阻力公式 156 m
差 60 m！

## Slide 36: 2-6 拋射體公式怎麼來？（1）兩個方向的加速度
只受重力，忽略空氣阻力
x 向右、y 向上為正
（水平沒有力）
（重力向下）
課本：vy = v0y + gt，g 代 −9.8
本投影片：g = 9.8，寫成 −g
兩種寫法結果相同
x
y
上升
最高點
下降
上升、最高點、下降
加速度都是 g 向下
最高點 a 也不是 0

## Slide 37: 2-6 公式推導（2）水平方向：積分＝面積
（常數）
vx
面積
t
時間
vx–t 圖是水平線
面積＝v0x·t＝位移
每秒走一樣遠

## Slide 38: 2-6 公式推導（3）垂直速度：積分一次
用到：
t
vy
斜率 = −g
最高點
每秒速度減 9.8 m/s
vy = 0 → 最高點
之後 vy < 0 往下掉

## Slide 39: 2-6 公式推導（4）垂直位置：再積分一次
t
vy
面積
vy–t 圖下的面積
＝垂直位移
（t 軸下方算負）
用到：

## Slide 40: 2-6 公式推導（5）沒有時間怎麼辦？換變數
題目沒給時間 t，只給高度 y → 把 t 換成 y
時間 t
高度 y(t)
速度 vy(y)
連鎖律：
（因為 dy/dt = vy）

## Slide 41: 2-6 公式推導（6）積分得到 vy² 關係式
用到：
最高點 vy = 0 →
向上
向下
同一高度
速率相同
方向相反

## Slide 42: 2-6 拋射體公式總表（向上為正）
初速分解
水平 x
垂直 y
不含 t
口訣
水平等速，垂直落體；時間是橋樑

## Slide 45: 例題 2-15 讀題
特技車 A 從 30° 斜面頂端飛出，頂端離地 1 m
要越過 10 m 障礙，落在 O 點
求：最小速度 v0、飛越時間 t
O
10 m
1 m
30°

## Slide 46: 例題 2-15 思考重點（先想再算）
1
運動要怎麼拆？
→ x 方向等速；y 方向等加速度（−g）
2
兩個方向靠什麼連在一起？
→ 同一個飛行時間 t
3
起點、終點座標是多少？
→ 起點 (0, 1)；終點 O (10, 0)
4
「最小速度」是什麼意思？
→ 剛好落在 O；再慢就掉進障礙
5
有幾個未知數？
→ v0、t 兩個 → 要兩條方程式

## Slide 47: 例題 2-15 步驟 1：設座標、分解初速度
原點：斜面頂端正下方地面
起點：

## Slide 48: 例題 2-15 步驟 2：x 方向（等速）→ 方程式①
……①
技巧：先把 v0 t 看成一個整體，不急著拆開

## Slide 49: 例題 2-15 步驟 3：y 方向（等加速度）→ 方程式②
落地時在地面：y = 0
……②
注意：起點高 1 m，所以 y0 = 1，不是 0

## Slide 50: 例題 2-15 步驟 4：把①代入②，求 t
（時間取正值）

## Slide 51: 例題 2-15 步驟 5：代回①，求 v0
答：最小速度 v0 ≈ 9.82 m/s，飛越時間 t ≈ 1.18 s
課本答 9.79 m/s：是 t 先四捨五入成 1.18 再相除
（11.55 ÷ 1.18 = 9.79），差異只是進位

## Slide 52: 例題 2-15 飛行軌跡動畫與驗算
O
最高點
t = 0.50 s，高 2.23 m
✓

## Slide 53: 例題 2-15 本題用到的公式與技巧
水平
垂直
特別角
解題技巧
把 v0 t 當一個未知數，代入消去
開根號
t² = 1.382 → t 取正根

## Slide 54: 實例影片：鈴木一朗「雷射肩」阻殺（2001）
2001/4/11，水手隊 vs 運動家隊
一朗在右外野接一壘安打
一壘跑者 Long 衝三壘
球幾乎平飛，直接傳到三壘
離地不到 10 英尺（約 3 m）
▶ 看影片：精華 1 分 16 秒
▶ 整場比賽重播（MLB 官方）
來源：MLB.com
三壘
一壘
一朗

## Slide 55: 討論：為什麼一朗不用 45° 高吊？
假設：出手 144 km/h（40 m/s），傳 60 m（忽略阻力）
角度 飛行時間 最高點
10.8° 1.53 s 2.9 m
79.2° 8.02 s 78.8 m
同一距離有兩個角度；低角度快 5 倍，最高點 2.9 m ≈ 報導的「不到 10 英尺」

## Slide 56: 討論：同樣出手速度，哪個角度最遠？
同樣 v0 = 9.82 m/s、出手高 1 m，比較 0°、30°、45°、60°
0°：4.4 m
30°：10.0 m
45°：10.8 m
60°：9.1 m
45° 最遠！

## Slide 57: 討論：認真算一次（v0 = 9.82，高 1 m）
落地時間：
角度 v0x v0y t (s) R = v0x·t (m)
0° 9.82 0 0.452 4.4
30° 8.50 4.91 1.176 10.0
45° 6.94 6.94 1.549 10.8
60° 4.91 8.50 1.846 9.1
30° 的 10.0 m 就是例題 2-15 本身！

## Slide 58: 討論：結論與口訣
同高度
0° 射程為 0
互補角
30° 和 60° 一樣遠（sin60° 相同）
但 60° 飛比較高、比較久
出手較高
最佳角略小於 45°（本例 42.4°）
0° 也不是 0（還能飛 4.4 m）
口訣
同高 45 度最遠，互補角一樣遠

## Slide 59: 進階：有空氣阻力，還是 45° 嗎？
不是！阻力越明顯，最佳角越低
高角度滯空久，阻力吃掉更多能量
口訣：阻力越大，壓得越低
θ
R
20°
30°
40°
45°
50°
60°
無阻力：45°
棒球：約 40°
輕球：約 34°

## Slide 60: 例題 2-16 (下周) 讀題
飛機在離地 500 m 的 A 點，以 80 m/s、
仰角 45° 發射砲彈（忽略空氣阻力）
求：(a) 落地水平距離 (b) 最大高度
A
500 m
80 m/s
45°

## Slide 61: 例題 2-16 思考重點（先想再算）
1
原點放哪裡最方便？
→ 放在發射點 A，向上、向右為正
2
落地時 y 是多少？
→ y = −500 m（地面在 A 下方）
3
求時間會得到什麼方程式？
→ 一元二次，取正根
4
「最大高度」從哪裡算起？
→ 題目問離地 → 要再加 500 m

## Slide 62: 例題 2-16 步驟 1：分解初速、列三條式子
（課本 g = 9.81）
……①
……②
……③
① 水平等速 ② 垂直位置 ③ 不含 t
先把三條都寫好，再看題目要哪一條

## Slide 63: 例題 2-16 步驟 2：(a) 落地時間與水平距離
落地 y = −500 代入②：
代入①：
答 (a)：水平距離約 984 m（負根 −5.86 s 不合）

## Slide 64: 例題 2-16 步驟 3：(b) 最大高度
最高點 代入③：
663 m
163 m
答 (b)：離地最大高度 663 m

## Slide 65: 例題 2-16 本題用到的公式與技巧
三條式子
不含 t
公式解
技巧
原點放出發點；落點在下方 y 給負號
口訣
最高點 vy 歸零；問離地要加回去

## Slide 66: HW練習 1（課本習題12）思考重點
物體以水平速度 8 m/s 離開滑梯末端，
末端離地 10 m。求落地時間與水平距離。
1
水平拋出時，垂直初速是多少？
→ v0y = 0（初速全在水平方向）
2
先算哪一個方向？
→ 先用 y 方向求時間 t
3
水平距離怎麼求？
→ x = vx × t（水平等速）

## Slide 67: HW練習 1 （課本習題12）詳解
y 方向：
x 方向：
答：t ≈ 1.43 s，水平距離 ≈ 11.4 m

## Slide 68: HW練習 2（課本習題16）思考重點
砲彈 120 m/s、仰角 45° 射出，落點低 60 m
求 (a)時間 (b)射程 (c)最大高度 (d)落地速率
1
以射出點為原點，落點的 y＝？
→ y = −60 m（在下方，記得負號）
2
(a) 會得到什麼方程式？
→ t 的一元二次方程式 → 用公式解
3
最高點有什麼特徵？
→ vy = 0（水平速度仍存在）
4
落地速率怎麼算？
→ 先求 vx、vy，再合成

## Slide 69: HW練習 2 (a) 飛行時間
（負根不合）

## Slide 70: HW練習 2 (b) 射程 (c) 最大高度
(b)
(c) 最高點
（高於射出點）
最高點時間 8.66 s，不是總時間 18.0 s 的一半
因為落點比起點低

## Slide 71: HW練習 2 (d) 落地速率
（不變）
（低 60 m）
（向下取負）
（水平以下）
答：落地速率 ≈ 124.8 m/s

## Slide 72: HW練習 2 本題用到的公式
一元二次
最高點
合成速率
方向角
口訣
低於起點，y 要加負號

## Slide 73: 以下下周，請先預習

## Slide 74: 2-7 曲線運動的極座標與圓柱座標
    某些質點之曲線運動路徑以圓柱座標表示遠較直角座標方便，若質點之曲線運動路徑在一平面上而與第三軸向無關，則以極座標表示之。
    (1)極座標

## Slide 76: 2-7 ● 位置 → 式 (2-11)
O
P
θ
(2-11)
r：到 O 的距離（純量）
eᵣ：沿 r 向外，長度 1
eθ：垂直 r，往 θ 增加
位置：r 和 eᵣ 就寫完
但 eᵣ 會跟著 P 轉動

## Slide 77: 圖 2-15(a)(b) 動畫：位置向量與單位向量
O
P
θ
① 質點 P 沿曲線運動
② 位置：r⃗ = r eᵣ，角度 θ
③ eᵣ：沿 r 向外，長度 1
④ eθ：垂直 eᵣ，指向 θ 增加
r 和 θ 一變，P 就動

## Slide 78: 2-7 ● 單位向量的變化 → 式 (2-12)(2-13)
eᵣ′
eᵣ 轉了 Δθ
eθ′
eθ 也轉了 Δθ
方向與 eθ 相同：
(2-12)
方向與 eᵣ 相反：
(2-13)

## Slide 79: 圖 2-15(c) 動畫：Δeᵣ 與 Δeθ
O′
eᵣ′
eθ′
Δθ
Δθ
① θ 角時的 eᵣ、eθ
② θ 轉了 Δθ → 兩個都跟著轉
③ Δeᵣ：大小 1·Δθ，方向 ≈ eθ
④ Δeθ：大小 1·Δθ，方向 ≈ −eᵣ

## Slide 80: 2-7 ● 速度：把 (2-11) 對 t 微分 → 式 (2-14)
（連鎖律＋式 2-12）
(2-14)
口訣：前微後不微 ＋ 前不微後微（乘積法則）

## Slide 81: 2-7 ● 速度分量 → 式 (2-15)
(2-15)
稱為角速度 ω（rad/s）
口訣：速度：r 點、rθ 點
vᵣ＝ṙ：長度在變
vθ＝rθ̇：角度在變
O
θ
P

## Slide 82: 2-7 ● 加速度：把 (2-14) 再對 t 微分
(2-14)
第一項 ṙeᵣ：兩個量相乘 → 微出 2 項
第二項 rθ̇eθ：三個量相乘 → 微出 3 項

## Slide 83: 2-7 ● 代入單位向量的微分 → 式 (2-16)
(2-16)
eᵣ 項放一起、eθ 項放一起；兩個 ṙθ̇eθ 合成 2ṙθ̇

## Slide 84: 2-7 ● 加速度分量 → 式 (2-17)
(2-17)
注意：
O
θ
P

## Slide 85: 2-7 ● 速度與加速度的大小
速度的大小：
加速度的大小：
兩個分量互相垂直 → 用畢氏定理合成

## Slide 86: 2-7 ● 圓周運動 → 式 (2-18)
取圓心為極點，半徑固定：
(2-18)
：角速度
：角加速度
rω²

## Slide 87: 2-7 (2) 圓柱座標：極座標 + z 軸
z 軸單位向量 = 直角座標的 k
k 大小、方向永遠不變
→ z 方向就是直線運動
水平面：用極座標 r、θ
垂直方向：用 z
三個方向互相垂直
z
y
x
O
P
θ

## Slide 88: 2-7 ● 圓柱座標的速度與加速度 → 式 (2-19)
(2-19)
前兩項：和極座標 (2-14)、(2-16) 完全一樣
最後一項：z 方向的直線運動（k 不用微）

## Slide 89: 2-7 重點：極座標的兩個單位向量
O
P
θ
er：沿 r 向外（徑向）
eθ：垂直 r，指向 θ 增加
P 移動時，兩個方向
跟著轉 → 微分不為 0
（和 2-5 的 i、j 不同）

## Slide 90: 2-7 微積分（1）把單位向量寫成 i、j
x
y
O
θ
兩個都是長度 1
eᵣ 在 θ 方向，長度 1：
eθ 再往前轉 90°：
重點：兩個向量只跟 θ 有關
i、j 固定不動

## Slide 91: 2-7 微積分（2）對 θ 微分
eᵣ 對 θ 微分：
eθ 對 θ 微分：
用到：

## Slide 92: 2-7 微積分（3）為什麼要用連鎖律？
我們要的是「對時間 t」微分，不是對 θ
但 eᵣ 裡面沒有 t，只有 θ；θ 又隨 t 改變
時間 t
角度 θ(t)
eᵣ(θ)
兩層關係 → 一層一層微分，再相乘（連鎖律）

## Slide 93: 2-7 微積分（4）eᵣ 對時間微分
連鎖律：先對 θ 微，再乘上 θ 對 t 的微分
（代入第 (2) 頁結果）
意義：eᵣ 轉動的快慢＝（角速度）
變化的方向＝eθ（往 θ 增加的方向）

## Slide 94: 2-7 微積分（5）eθ 對時間微分
一樣用連鎖律，一步一步寫
（代入第 (2) 頁結果）
意義：負號表示 eθ 的變化方向
指向 −eᵣ，也就是指回 O 點

## Slide 95: 2-7 微積分（6）用分量再驗算一次
✓
連鎖律的小例子：

## Slide 96: 2-7 公式推導（7）速度：乘積法則
乘積法則：
O
θ
P
ṙ：r 伸長的快慢
rθ̇：轉動造成
r 越大，轉得越快

## Slide 97: 2-7 公式推導（8）加速度：再微分一次
（乘積法則）
第二項 r·θ̇·eθ：每次只微一個，另外兩個不動
兩個 ṙθ̇ eθ 合併 → 2ṙθ̇

## Slide 98: 2-7 加速度四項的物理意義
O
①
②
③④
① r̈
沿桿子方向加速
② −rθ̇²
向心，指向 O
③ rθ̈
轉速變快造成
④ 2ṙθ̇
邊轉邊往外滑（科氏）
①② → aᵣ ③④ → aθ

## Slide 99: 2-7 極座標公式總表
速度
加速度
大小
圓周運動
圓柱座標
再加上 z 方向：z̈ k
口訣
aᵣ 兩點減平方；aθ 兩點加兩倍

## Slide 102: 例題 2-17 讀題
OA 桿繞 O 轉動：
θ = 0.2t²（rad）
滑塊 B 沿桿滑動：
r = 0.1 + 0.04t²（m）
求：t = 3 s 時 B 的速度與加速度
O
A
B
θ
r

## Slide 103: 例題 2-17 思考重點（先想再算）
1
題目給 r(t)、θ(t)，用哪種座標？
→ 極座標（徑向 r、橫向 θ）
2
公式需要哪些量？
→ r、ṙ、r̈、θ、θ̇、θ̈ 共六個
3
ṙ、r̈ 怎麼來？
→ 對 t 微分一次、兩次，再代 t = 3
4
θ 用什麼單位計算？
→ 弳度 rad；度數只用來畫圖
5
aᵣ 就是 r̈ 嗎？
→ 不是！aᵣ = r̈ − rθ̇²（還有向心項）

## Slide 104: 例題 2-17 步驟 1：r 微分兩次，代 t = 3
微分公式：
先微分、再代數字；順序不能反

## Slide 105: 例題 2-17 步驟 2：θ 微分兩次，代 t = 3
換成度：
課本寫 103.2°，是進位差異，不影響答案

## Slide 106: 例題 2-17 步驟 3：速度
O
A
B
θ
r
vᵣ
vθ
v

## Slide 107: 例題 2-17 步驟 4：徑向加速度 aᵣ
負號：aᵣ 指向 O（向心），不是向外

## Slide 108: 例題 2-17 步驟 5：橫向加速度 aθ 與大小
2ṙθ̇ 稱為科氏（Coriolis）加速度項

## Slide 109: 例題 2-17 加速度分量圖與答案
O
A
B
θ
r
aᵣ
aθ
a
速度：v = 0.602 m/s
vᵣ = 0.24，vθ = 0.552
加速度：a = 0.957 m/s²
aᵣ = −0.582，aθ = 0.76

## Slide 110: 例題 2-17 本題用到的公式
冪次微分
速度
加速度
弳度換度
口訣
先微分，再代值

## Slide 111: 例題 2-18 讀題
例題 2-17 的桿子，改成
當 θ = 90° 時：
求：角速度 θ̇ 及角加速度 θ̈
O
B
B 的路徑：心臟線

## Slide 112: 例題 2-18 思考重點（先想再算）
1
r 是誰的函數？
→ r 是 θ 的函數，不是 t → 微分要用連鎖律
2
未知數有幾個？
→ θ̇、θ̈ 兩個
3
條件有幾個？
→ v 和 a 兩個 → 剛好兩條方程式
4
先解哪一個？
→ v 只含 θ̇ → 先由 v 求 θ̇，再由 a 求 θ̈
5
θ = 90° 有什麼好處？
→ sin90° = 1、cos90° = 0，式子變簡單

## Slide 113: 例題 2-18 步驟 1：r 對 t 微分（連鎖律）
二次微分用乘積法則：sinθ 和 θ 點都隨 t 變
（連鎖律）

## Slide 114: 例題 2-18 步驟 2：代 θ = 90°
sin90° = 1，cos90° = 0
θ̇、θ̈ 還不知道，先保留成符號

## Slide 115: 例題 2-18 步驟 3：由 v 求 θ̇
→
θ̇² 後面一直會用到，先算好

## Slide 116: 例題 2-18 步驟 4：寫出兩個加速度分量
注意：課本式中寫「2rθ̇」是筆誤
應為 2ṙθ̇（數值 2.134 是用 ṙ 算的，正確）

## Slide 117: 例題 2-18 步驟 5：由 a 列方程式
相加：
展開：

## Slide 118: 例題 2-18 步驟 6：公式解求 θ̈
或
答：θ̇ = 1.886 rad/s，θ̈ = 11.32 rad/s²（課本取正根）
負根也符合 a = 6，代表轉速在變慢

## Slide 119: 例題 2-18 本題用到的公式與技巧
連鎖律
乘積法則
解題順序
v 只含 θ̇ → 先解；再用 a 解 θ̈
公式解
口訣
r 跟著 θ 走：先對 θ 微，再乘 θ̇

## Slide 121: 例題 2-19 讀題
物體用 r = 2 m 的連桿
繞 O 點做水平圓周運動
θ(t) = t² − 2t（rad）
求：t = 3 s 的速度、加速度
O
r = 2

## Slide 122: 例題 2-19 思考重點（先想再算）
1
r = 2 固定，代表什麼？
→ ṙ = 0、r̈ = 0，公式變簡單
2
θ(t) 要微分幾次？
→ 兩次：得 θ̇（角速度）、θ̈（角加速度）
3
圓周運動的速度朝哪？
→ 只有 eθ 方向（切線方向）
4
加速度只有切線分量嗎？
→ 不是！還有指向圓心的 −rθ̇²

## Slide 123: 例題 2-19 步驟 1：微分並代 t = 3
r = 2：

## Slide 124: 例題 2-19 運動動畫：θ(t) = t² − 2t
O
t = 0 → 1 s：θ̇ < 0，順時針
t = 1 s：θ̇ = 0，瞬間停住
t = 1 → 3 s：θ̇ > 0，逆時針
t = 3 s：θ = 3 rad（171.9°）

## Slide 125: 例題 2-19 步驟 2：速度
r 不變 → 沒有徑向速度
速度全部沿切線（eθ 方向）

## Slide 126: 例題 2-19 步驟 3：加速度
驗算：向心加速度 ✓

## Slide 127: 例題 2-19 加速度分量圖
O
aᵣ = 32（向心）
aθ = 4
v = 8
v：沿切線
aᵣ：指向圓心 O
aθ：沿切線，速率變快

## Slide 128: 例題 2-19 本題用到的公式
微分
圓周速度
向心項
切線項
口訣
向心 rω²，切線 rα（課本 u 即 e）

## Slide 129: 例題 2-20 讀題
小孩以等速率 3 m/s 從螺旋滑梯滑下
滑梯半徑 r = 2 m
求：角速度 θ̇ 及加速度大小
z
r = 2

## Slide 130: 例題 2-20 思考重點（先想再算）
1
用哪種座標？
→ 繞軸轉又往下 → 圓柱座標 (r, θ, z)
2
r = 2 固定代表？
→ ṙ = 0、r̈ = 0
3
z 和 θ 綁在一起怎麼辦？
→ ż = −2θ̇/π，跟著 θ 一起微分
4
「等速率」告訴我們什麼？
→ θ̇ 是常數 → θ̈ = 0、z̈ = 0
5
等速率就沒有加速度嗎？
→ 不是！轉彎就有向心加速度

## Slide 131: 例題 2-20 步驟 1：列出各項微分
等速率 → θ̇ 不變 → θ̈ = 0
所以 z̈ 也等於 0

## Slide 132: 例題 2-20 步驟 2：由速率求 θ̇

## Slide 133: 觀念：等速率，為什麼還有加速度？
速率：只看大小（純量），例如 3 m/s
速度：大小＋方向（向量），例如「3 m/s、往東」
O
一樣長（都是 3 m/s）
方向不同 → 速度不一樣
尾巴放在一起，看差多少：
a 指向圓心
Δv ≠ 0
有 a！

## Slide 135: 觀念：生活例子與例題 2-20 驗算
生活例子：汽車定速 60 km/h 轉彎
速率表不動，但身體被甩向外側 → 有加速度
例題 2-20：速率 3 m/s 不變，水平方向一直在轉
水平分速：
向心加速度： ✓
口訣：速率是大小，速度是箭頭；箭頭轉彎就有加速度
垂直分速 0.91 m/s 不變 → z 方向沒有加速度

## Slide 136: 例題 2-20 步驟 3：加速度
答：θ̇ = 1.43 rad/s，a ≈ 4.09 m/s²
課本 4.08：θ̇² 先進位成 2.04
俯視圖
4.09
v = 3

## Slide 137: 例題 2-20 本題用到的公式與技巧
圓柱速度
圓柱加速度
綁定關係
z = −2θ/π → 微分時 θ 換成 θ̇、θ̈
物理意義
等速螺旋：只剩指向 z 軸的向心加速度
口訣
等速率≠沒加速度；轉彎就有向心

## Slide 138: 公式圖解（一）2-5 直角座標
x
y
O
x
y
v 沿切線（貼著軌跡）
a 指向軌跡彎曲的內側

## Slide 139: 記憶口訣（一）直角座標
拆三軸，各自算
x、y、z 各當一條直線運動，最後再合起來
i j k 不會動
固定座標軸 → 微分時只微係數
一點微一次
ẋ：對 t 微一次＝速度
ẍ：對 t 微兩次＝加速度
速度貼跑道
速度永遠沿切線；加速度不一定
平均看頭尾
平均速度＝位移 ÷ 時間，中間路線不管

## Slide 140: 公式圖解（二）2-6 拋射體運動
x
y
O
vy = 0
H
g
R
x：
y：
原點在拋出點
x 向右、y 向上為正

## Slide 141: 記憶口訣（二）拋射體
水平等速，垂直落體
x 方向 a = 0；y 方向 a = −g
時間是橋樑
x、y 兩條式子靠同一個 t 連起來
最高點，vy 歸零
最高點只剩水平速度 v0x
同高度，上下對稱
上升時間＝下降時間；同高度速率相同
低於起點要加負號
落點在下方 → y 代負值（如 −60 m）

## Slide 142: 補充速算（二）起點與落點同高時
飛行時間
最大高度
水平射程
只適用同高度！例題 2-15、隨堂練習 2 都不能直接套

## Slide 143: 公式圖解（三）2-7 極座標
極軸
O
r
θ
eᵣ：沿 r 向外
eθ：垂直 r，往 θ 增加
兩者跟著 P 一起轉

## Slide 144: 記憶口訣（三）極座標
速度：r 點、r θ 點
vᵣ = ṙ（長度在變）
vθ = rθ̇（角度在變）
aᵣ：兩點減平方
r 兩點 減 r θ點平方
aᵣ = r̈ − rθ̇²（減的是向心）
aθ：θ兩點加兩倍
r θ兩點 加 2 r點θ點
aθ = rθ̈ + 2ṙθ̇（2 倍是科氏）
先微分，再代值
r、θ 都要微兩次，最後才代 t

## Slide 145: 公式圖解（四）圓周運動與圓柱座標
O
r
v = rω
rω²
rα
圓周：
圓柱 = 極座標 + z：

## Slide 146: 記憶口訣（四）圓周與圓柱
圓周：r 不變
ṙ = r̈ = 0，公式只剩兩項
向心 rω²，切線 rα
向心：一定指向圓心
切線：速率變快或變慢
向心還能寫 v²/r
rω² = v²/r（2-8 會再用到）
圓柱：極座標加電梯
平面用極座標，z 方向當直線運動

## Slide 147: 公式整理（五）微分工具與口訣
冪次微分
口訣：次方拿下來，次方減一
乘積法則
口訣：前微後不微 ＋ 前不微後微
連鎖律
口訣：dy 上下約掉，像分數相乘

## Slide 148: 公式整理（六）積分與解方程式
基本積分
口訣：次方加一，再除以新次方
公式解
口訣：時間取正根，負根不合
方向角
口訣：對邊 ÷ 鄰邊，象限看正負

## Slide 149: 公式整理（七）三角與單位
特別角
口訣：1、√2、√3 都除以 2
45°
口訣：45° 兩邊一樣長
弳度換度
口訣：1 rad ≈ 57.3°